## Slide 1: CrazyDrive Zrt.
Készítette: 13/C
Béres Máté
Fridel Milán
Jobbágy Dominik

## Slide 2: Bevezető
A megvalósított hálózat részei:
  Iroda: 3 emeletes épület, Emelet1, Emelet2, Emelet3, Native VLAN és Linux szerver.
  Szerverpark: Windows 2022 és Linux szerverekkel, valamint tűzfallal védett terület.
  Telephely: HSRP-vel biztosított hálózat és GRE Tunnel az Iroda felé.
  Otthoni Munkás: Otthoni munkára alkalmas hálózat, akár a rendszergazda számára is.
  Szolgáltató: Kapcsolatot létesít az Internet és a cég hálózatai között.
Notes: Bevezetőként megtekinthetik a hálózatunk egyes részeit és azok szerepeit. Nem kell felsorolni

## Slide 3: A megvalósítás során használt eszközök
CISCO 4321 forgalomirányító 6 db
CISCO 2960 kapcsoló 6 db
CISCO WRT300N SOHO forgalomirányító 1 db
CISCO ASA tűzfal 1 db
Hyper-V a Linux és Windows szerverek számára 3 db
Laptopok a Windows felhasználóknak 7 db
Laptop az otthoni munkás részére 1 db
Notes: Ezen a dian megtalalhatoak a munkank soran hasznalt eszközök listaja
Nem kell felsorolni

## Slide 4: A dokumentáció részei
A fizikai topológia: Fizikai_topo.pdf
A logikai topológia: Logikai_topo.xlsx (VLSM, VLAN-ok, VTP, Portkiosztás)
Az eszközök konfigurációs fájljai FTP szerverre mentve és onnan letöltve.
A hálózat prezentációja: Bemutato.pdf, Bemutato.pptx
Szervereken futó alkalmazások konfigurációs állományai elmentve.
A tesztelés során készült video: Teszt.mp4
Notes: Nem kell felsorolni

## Slide 5: A projekt részeinek bemutatása
2025-2026
Notes: Itt látható a hálózatunk topológiája

## Slide 6: IP cím kiosztások
2025-2026
Iroda_R | g0/0/0.10 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | 2001:db8:abcd:10::1/64
 | g0/0/0.20 | 192.168.2.1 | 255.255.255.0 | 2001:db8:abcd:20::1/64
 | g0/0/0.30 | 192.168.3.1 | 255.255.255.0 | 2001:db8:abcd:30::1/64
 | g0/0/0.99 | 192.168.99.1 | 255.255.255.0 | 2001:db8:abcd:99::1/64
 | g0/0/0.100 | 192.168.100.1 | 255.255.255.0 | 2001:db8:abcd:100::1/64
 | tunnel0 | 10.10.10.2 | 255.255.255.252 | -
Szerverpark_R | g0/0/0 | 209.165.200.225 | 255.255.255.0 | -
 | g0/0/1 | 192.168.0.226 | 255.255.255.224 | 2001:db8:abcd:7::2/64
 | s0/1/0 | 192.168.0.162 | 255.255.255.224 | 2001:db8:abcd:5::2/64
 | s0/1/1 | 192.168.0.194 | 255.255.255.224 | 2001:db8:abcd:6::2/64
ISP_R1 | g0/0/0 | 192.168.0.34 | 255.255.255.224 | 2001:db8:abcd:1::2/64
 | g0/0/1 | 192.168.0.97 | 255.255.255.224 | 2001:db8:abcd:3::2/64
 | s0/1/0 | 192.168.0.129 | 255.255.255.224 | 2001:db8:abcd:4::1/64
 | s0/1/1 | 192.168.0.161 | 255.255.255.224 | 2001:db8:abcd:5::1/64
Notes: Eszközeink és azok portjainak IP cím kiosztása táblázatba rendezve, mint IPv4 és IPv6-tal.

## Slide 7: IP cím kiosztások
2025-2026
ISP_R2 | g0/0/0 | 192.168.0.66 | 255.255.255.224 | 2001:db8:abcd:2::1/64
 | g0/0/1 | 192.168.0.225 | 255.255.255.224 | 2001:db8:abcd:7::1/64
 | s0/1/0 | 192.168.0.130 | 255.255.255.224 | 2001:db8:abcd:4::2/64
 | s0/1/1 | 192.168.0.193 | 255.255.255.224 | 2001:db8:abcd:6::1/64
Telep_R1 | g0/0/0 | 192.168.0.33 | 255.255.255.224 | 2001:db8:abcd:1::1/64
 | g0/0/1 | 172.16.0.1 | 255.255.0.0 | 2001:db8:abcd::1/64
Telep_R2 | g0/0/0 | 192.168.0.65 | 255.255.255.224 | 2001:db8:abcd:4::2/64
 | g0/0/1 | 172.16.0.2 | 255.255.0.0 | 2001:db8:abcd::2/64
 | tunnel0 | 10.10.10.1 | 255.255.255.252 | -
Telep_PC | fa0 | 172.16.0.6 | 255.255.0.0 | 2001:db8:abcd::6/64
Otthoni_PC | fa0 | DHCP |  | -
Otthoni_Laptop | fa0 | DHCP |  | -
Irodai_PC1 | fa0 | DHCP |  | 
Irodai_PC2 | fa0 |  |  | 
Irodai_PC3 | fa0 |  |  | 
Irodai_PC4 | fa0 |  |  | 
HomeWifi | LAN | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | -
 | Internet | 192.168.0.98 | 255.255.255.224 | -
Notes: Eszközeink es azok portjainak IP cím kiosztása táblázatba rendezve, mint IPv4 és IPv6-tal.

## Slide 8: Az Iroda

## Slide 9: Iroda
Alkalmazott technológiák:
  VLAN-ok
  VTP
  Etherchannel
  Rapid PVST+
  Portbiztonság
  SSH az eszközök eléréséhez
  GRE Tunnel
  DHCPv4, v6

## Slide 10: VLAN-ok
VLAN azonosító | VLAN neve | Szükséges IP-címek száma
10 | emelet1 | 10
20 | emelet2 | 10
30 | emelet3 | 10
99 | native | -
100 | felugyelet | -

## Slide 11
VTP
2025-2026
Paraméterek | Eszközök
Szerver | Emelet1_SW
Kliensek: | Emelet2_SW, Emelet3_SW
Domain: | projekt.info
Password | Start123

## Slide 12: Portkiosztások
Eszköz | emelet1 VLAN 10 | emelet2 VLAN 20 | emelet3 VLAN 30 | native VLAN 99 | felugyelet VLAN 100
Emelet1_SW | g1/0/10, g1/0/21, g1/0/22 | - | - | - | -
Emelet2_SW | - | g1/0/23 | - | - | -
Emelet3_SW | - | - | g1/0/24 | - | -

## Slide 13: VLSM
Subnet Name | Needed Size | Allocated Size | Address | Mask | Dec Mask
g0/0/1, g1/0/1(Telep_R1 - Telep_SW); g0/0/1, g1/0/2(Telep_R2 - Telep_SW); f0, g1/0/20(Telep_SW - Telep_PC); | 10 | 32 | 172.16.0.0 | /16 | 255.255.0.0
g0/0/0, g0/0/0(Telep_R1 - ISP_R1) | 10 | 32 | 192.168.0.0 | /27 | 255.255.255.224
g0/0/0, g0/0/0(Telep_R2 - ISP_R2) | 10 | 32 | 192.168.0.32 | /27 | 255.255.255.224
g0/0/1, 0/0(ISP_R2 - HomeWifi) | 10 | 32 | 192.168.0.64 | /27 | 255.255.255.224
s0/1/0, s0/1/0(ISP_R1 - ISP_R2) | 10 | 32 | 192.168.0.96 | /27 | 255.255.255.224
s0/1/0, s0/1/0(ISP_R3 - Szerverpark_R) | 10 | 32 | 192.168.0.160 | /27 | 255.255.255.224
s0/1/1, s0/1/1(ISP_R2 - Szerverpark_R) | 10 | 32 | 192.168.0.192 | /27 | 255.255.255.224
g0/0/1, g1/0/1(ISP_R2 - ISP_SW); g0/0/1, g0/0/1, g01/0/2(Szerverpark_R - ISP_SW); g0/0/1, g1/0/3(Szerverpark_R - ISP_SW); | 10 | 32 | 192.168.0.224 | /27 | 255.255.255.224

## Slide 14: VLSM
Assignable Range | Broadcast |  | Address | Assignable Range
172.16.0.1 - 172.16.0.10 | 172.16.255.255 | IPV6 | 2001:db8:abcd:0000::/64 | 2001:db8:abcd:0000::1 - 2001:db8:abcd:0000::10
192.168.0.1 - 192.168.0.30 | 192.168.0.31 |  | 2001:db8:abcd:0001::/64 | 2001:db8:abcd:0001::1 - 2001:db8:abcd:0001::10
192.168.0.33 - 192.168.0.62 | 192.168.0.63 |  | 2001:db8:abcd:0002::/64 | 2001:db8:abcd:0002::1 - 2001:db8:abcd:0002::10
192.168.0.65 - 192.168.0.94 | 192.168.0.95 |  | 2001:db8:abcd:0003::/64 | 2001:db8:abcd:0003::1 - 2001:db8:abcd:0003::10
192.168.0.97 - 192.168.0.126 | 192.168.0.127 |  | 2001:db8:abcd:0004::/64 | 2001:db8:abcd:0004::1 - 2001:db8:abcd:0004::10
192.168.0.161 - 192.168.0.190 | 192.168.0.191 |  | 2001:db8:abcd:0005::/64 | 2001:db8:abcd:0005::1 - 2001:db8:abcd:0005::10
192.168.0.193 - 192.168.0.222 | 192.168.0.223 |  | 2001:db8:abcd:0006::/64 | 2001:db8:abcd:0006::1 - 2001:db8:abcd:0006::10
192.168.0.225 - 192.168.0.254 | 192.168.0.255 |  | 2001:db8:abcd:0007::/64 | 2001:db8:abcd:0007::1 - 2001:db8:abcd:0007::10
192.168.0.129 - 192.168.0.158 | 192.168.0.159 |  | 2001:db8:abcd:0008::/64 | 2001:db8:abcd:0008::1 - 2001:db8:abcd:0008::10

## Slide 15: Emelet1_SW Etherchannel, RPVST+
interface Port-channel1
switchport mode trunk
interface Port-channel2
switchport mode trunk
spanning-tree mode pvst​
spanning-tree extend system-id​
spanning-tree vlan 10,20,30,99 priority 28672​
​
interface GigabitEthernet1/0/11​
switchport mode trunk​
channel-group 1 mode active​
​
Interface GigabitEthernet1/0/12​
switchport mode trunk​
channel-group 1 mode active​
​
interface GigabitEthernet1/0/15​
switchport mode trunk​
channel-group 3 mode passive​
​
interface GigabitEthernet1/0/16​
switchport mode trunk​
channel-group 3 mode passive​
​
​
Notes: 1-2 portchannel, STP

## Slide 16: Emelet2_SW Etherchannel, RPVST+
interface Port-channel1
switchport mode trunk
interface Port-channel2
switchport mode trunk
interface GigabitEthernet1/0/11
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
Interface GigabitEthernet1/0/12
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
interface GigabitEthernet1/0/13
switchport mode trunk
channel-group 2 mode active
interface GigabitEthernet1/0/14
switchport mode trunk
channel-group 2 mode active
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
spanning-tree vlan 10,20,30,99 priority 28672
Notes: 1-2 portchannel

## Slide 17: Emelet3_SW Etherchannel, RPVST+
interface Port-channel2
switchport mode trunk
interface Port-channel3
switchport mode trunk
interface GigabitEthernet1/0/13
switchport mode trunk
channel-group 2 mode passive
interface GigabitEthernet1/0/14
switchport mode trunk
channel-group 2 mode passive
interface GigabitEthernet1/0/15
switchport mode trunk
channel-group 3 mode active
interface GigabitEthernet1/0/16
switchport mode trunk
channel-group 3 mode active
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
spanning-tree vlan 10,20,30,99 priority 28672
Notes: 2-3 portchannel

## Slide 18: Emelet1/2/3_SW Portbiztonság
interface GigabitEthernet1/0/23
switchport access vlan 10
switchport mode access
spanning-tree portfast edge
spanning-tree bpduguard enable
interface GigabitEthernet1/0/23
switchport access vlan 20
switchport mode access
spanning-tree portfast edge
spanning-tree bpduguard enable
interface GigabitEthernet1/0/23
switchport access vlan 30
switchport mode access
spanning-tree portfast edge
spanning-tree bpduguard enable

## Slide 19: SSH a távoli eléréshez
ip domain name projekt.info
username Iroda_R secret Start123
ip ssh version 2
ip ssh time-out 60
ip ssh authentication-retries 2
line vty 0 4​
logging synchronous​
login local​
transport input ssh​
​
line vty 5 15​
logging synchronous​
login local​
transport input ssh

## Slide 20: Iroda_R GRE TUNNEL
interface Tunnel0 ip address 10.10.10.2 255.255.255.252 tunnel source GigabitEthernet0/0/1 tunnel destination 192.168.0.33
ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 10.10.10.1
ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 10.10.10.1

## Slide 21: A Telephely

## Slide 22: HSRP IPv4 kapcsolat a Telephelyen
interface GigabitEthernet0/0/1
ip address 172.16.0.1 255.255.0.0
standby version 2
standby 1 ip 172.16.0.3
standby 1 priority 150
standby 1 preempt
interface GigabitEthernet0/0/1
ip address 172.16.0.2 255.255.0.0
standby version 2
standby 1 ip 172.16.0.3
Telep_R1 – elsődleges HSRP router
Telep_R2 – másodlagos HSRP router​
Notes: Magas rendelkezésre állás biztosítása Ha a fő router (Telep_R1) valami indok miatt kiesik, helyét átveszi a Telep_R2, ha a hibát elhárítjuk, az R1 visszakapja szerepét

## Slide 23: HSRP IPv6 kapcsolat a Telephelyen
interface GigabitEthernet0/0/
ipv6 address 2001:DB8:ABCD::1/64 standby version 2
standby 2 ipv6 autoconfig
standby 2 priority 150
standby 2 preempt
interface GigabitEthernet0/0/1
ipv6 address 2001:DB8:ABCD::2/64 standby version 2
standby 2 ipv6 autoconfig
Telep_R1 – elsődleges HSRPv6 router
Telep_R2 – másodlagos HSRP router​​
Notes: Következő csere

## Slide 24: A Szolgáltató
Notes: Most be szeretnem mutatni a szolgáltató hálózatot,

## Slide 25
A Szolgáltató hálózatának topológiája
2025-2026​
Notes: Feladata a forgalmak irányítása a hálózataink között és az internet eleres is innen van biztosítva

## Slide 26: OSPF terület - IPv4
2025-2026
Notes: WAN hálózatot szimulálunk ezen a területen, lássuk az IPv4-es verzióját

## Slide 27: Telep_R1 forgalomirányító
2025-2026
router ospf 4
router-id 1.1.1.1
network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0 network 192.168.0.0 0.0.0.31 area 0
passive-interface GigabitEthernet0/0/1
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 192.168.0.1 255.255.255.224
ipv6 ospf 6 area 0
interface GigabitEthernet0/0/1
ip address 172.16.0.1 255.255.0.0
ipv6 ospf 6 area 0
Notes: Egyterületű OSPF

## Slide 28: Telep_R2 forgalomirányító
2025-2026
router ospf 4
router-id 2.2.2.2
network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0
network 192.168.0.32 0.0.0.31 area 0
passive-interface GigabitEthernet0/0/1
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 192.168.0.33 255.255.255.224
ipv6 ospf 6 area 0
interface GigabitEthernet0/0/1
ip address 172.16.0.2 255.255.0.0
ipv6 ospf 6 area 0
Notes: Egyterületű OSPF

## Slide 29: Iroda_R forgalomirányító
2025-2026
router ospf 4
router-id 6.6.6.6
network 192.168.0.224 0.0.0.31 area 0
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.99.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.100.0 0.0.0.255 area 0
passive-interface GigabitEthernet0/0/0
interface GigabitEthernet0/0/1 ip address 192.168.0.227 255.255.255.224

## Slide 30: Szerverpark_R forgalomirányító
2025-2026
router ospf 4
router-id 5.5.5.5
network 192.168.0.160 0.0.0.31 area 0
network 192.168.0.192 0.0.0.31 area 0
network 192.168.0.224 0.0.0.31 area 0
network 200.100.50.0 0.0.0.255 area 0
passive-interface GigabitEthernet0/0/0
interface GigabitEthernet0/0/0 ip address 200.100.50.254 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0/1
ip address 192.168.0.226 255.255.255.224
interface Serial0/1/0
ip address 192.168.0.162 255.255.255.224
interface Serial0/1/1
ip address 192.168.0.194 255.255.255.224
interface Serial0/1/1
ip address 192.168.0.194 255.255.255.224

## Slide 31: ISP_R1 forgalomirányító
2025-2026
router ospf 4
router-id 3.3.3.3
network 192.168.0.0 0.0.0.31 area 0
network 192.168.0.64 0.0.0.31 area 0
network 192.168.0.96 0.0.0.31 area 0
network 192.168.0.128 0.0.0.31 area 0
interface GigabitEthernet0/0/0 ip address 192.168.0.2 255.255.255.224
interface GigabitEthernet0/0/1
ip address 192.168.0.65 255.255.255.224
interface Serial0/1/0
ip address 192.168.0.97 255.255.255.224
interface Serial0/1/1
ip address 192.168.0.129 255.255.255.224
Notes: ospf message-digest-key, cost, hello-interval, bandwidth, egyeni router id,

## Slide 32: ISP_R2 forgalomirányító
2025-2026
router ospf 4
router-id 4.4.4.4
network 192.168.0.32 0.0.0.31 area 0
network 192.168.0.96 0.0.0.31 area 0
network 192.168.0.192 0.0.0.31 area 0
network 192.168.0.224 0.0.0.31 area 0
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 192.168.0.34 255.255.255.224
interface GigabitEthernet0/0/1
ip address 192.168.0.225 255.255.255.224
interface Serial0/1/0
ip address 192.168.0.98 255.255.255.224
interface Serial0/1/1
ip address 192.168.0.193 255.255.255.224

## Slide 33: OSPF terület – IPv6
2025-2026
Notes: Most lássuk az IPv6-os verzióját

## Slide 34: Telep_R1 forgalomirányító
2025-2026
ipv6 router ospf 6 router-id 1.1.1.1
interface GigabitEthernet0/0/0 ipv6 address 2001:DB8:ABCD:1::1/64 ipv6 ospf 6 area 0
interface GigabitEthernet0/0/1
ipv6 address 2001:DB8:ABCD::1/64
ipv6 ospf 6 area 0

## Slide 35: Telep_R2 forgalomirányító
2025-2026
ipv6 router ospf 6 router-id 2.2.2.2
interface GigabitEthernet0/0/0
ipv6 address 2001:DB8:ABCD:2::1/64
ipv6 ospf 6 area 0
interface GigabitEthernet0/0/1
ipv6 address 2001:DB8:ABCD::2/64
ipv6 ospf 6 area 0

## Slide 36: Iroda_R forgalomirányító
2025-2026
ipv6 router ospf 6 router-id 6.6.6.6
interface GigabitEthernet0/0/1
ipv6 address 2001:DB8:ABCD:8::3/64
ipv6 ospf 6 area 0

## Slide 37: Szerverpark_R forgalomirányító
2025-2026
ipv6 router ospf 6 router-id 5.5.5.5
interface GigabitEthernet0/0/1
ipv6 address 2001:DB8:ABCD:8::2/64
ipv6 ospf 6 area 0
interface Serial0/1/0
ipv6 address 2001:DB8:ABCD:6::2/64
ipv6 ospf 6 area 0
interface Serial0/1/1
ipv6 address 2001:DB8:ABCD:7::2/64
ipv6 ospf 6 area 0

## Slide 38: ISP_R1 forgalomirányító
2025-2026
ipv6 router ospf 6 router-id 3.3.3.3
interface GigabitEthernet0/0/0
ipv6 address 2001:DB8:ABCD:1::2/64
ipv6 ospf 6 area 0
interface GigabitEthernet0/0/1
ipv6 address 2001:DB8:ABCD:3::1/64
ipv6 ospf 6 area 0
interface Serial0/1/0
ipv6 address 2001:DB8:ABCD:4::1/64
ipv6 ospf 6 area 0
interface Serial0/1/1
ipv6 address 2001:DB8:ABCD:5::1/64
ipv6 ospf 6 area 0

## Slide 39: ISP_R2 forgalomirányító
2025-2026
ipv6 router ospf 6 router-id 4.4.4.4
interface GigabitEthernet0/0/0
ipv6 address 2001:DB8:ABCD:2::2/64
ipv6 ospf 6 area 0
interface GigabitEthernet0/0/1
ipv6 address 2001:DB8:ABCD:8::1/64
ipv6 ospf 6 area 0
interface Serial0/1/0
ipv6 address 2001:DB8:ABCD:4::2/64
ipv6 ospf 6 area 0
interface Serial0/1/1
ipv6 address 2001:DB8:ABCD:7::1/64
ipv6 ospf 6 area 0

## Slide 40: Az Otthoni Hálózat
Notes: A hálózat egy otthoni környezetet szimulál, mely egy távmunkás elérését biztosítja háza kényelméből

## Slide 41: WRT300N – Home-Wifi IP beállítások
2025-2026
Notes: Internet felé néző és belső interfészt statikusan konfiguráltunk, belső hálózatba DHCP-vel címet is oszt

## Slide 42: WRT300N – Home-Wifi Wifi beállítások
2025-2026
Notes: A vezeték nélküli hálózat SSID-ja HomeWifi, melyhez a Start123 jelszóval lehet csatlakozni, ezt WPA2 Personal biztonsággal láttuk el

## Slide 43: Szerverpark

## Slide 44: A Linux szerverek
2025-2025
Notes: Egyaránt fut egy-egy linux szerver az iroda, valamint a szerverpark területén

## Slide 45: A virtuális gépek
Merevlemezek száma: 1 x 30 GB
Memória: 2048 MB
Operációs rendszer: Debian 13.2.0
Karakteres felület, távoli elérés SSH-val
Notes: Paraméterek

## Slide 46: A hálózati beállítások
2025-2026
Iroda hálózata
Szerverpark hálózata
Notes: A Linux szerverek IP cím beállításai, mind az Irodában, mind a Szerverparkban

## Slide 47: SSH
2025-2026
Notes: Távoli elérés engedélyezve mindkét Linux szerveren

## Slide 48
Automatikus mentés
Cron job
2025-2026
Notes: Automatikus mentés az Irodai szerverünkön fut

## Slide 49: DNS bejegyzések (BIND9)
2025-2026
Notes: DNS szerverünk a szerverpark területén fut Domain nevünk intercoolest.hu, valamint CrazyDrive.zrt néven is elérhetőek vagyunk, mindkét cím a webszerverre mutat

## Slide 50: Apache2 HTML
2025-2026
Notes: Ez a weboldalunk kódjának egy része, mely teljesen egészében így néz ki, egy rövid ismertetőt helyeztünk el a CrazyDrive cégről

## Slide 51: DHCP
2025-2026
Notes: DHCP szerver az iroda területén működik, mely a 3 VLAN gépeinek oszt címet (VLAN10,20,30)

## Slide 52: FTP
Notes: FTP szolgáltatásunk szintén az iroda hálózatán fut, amelyre admin nevű felhasználóval lehet bejelentkezni, ezeket a fájlokat biztosítjuk a már említett automatikus mentéssel

## Slide 53: A Windows Szerverek
2025-2026
Notes: Windows szerverünk a szerverparkban fut

## Slide 54: Active Directory
2025-2026
Notes: A szerveren címtárszolgáltatás fut, mindhárom VLAN-nak külön csoportot hoztunk létre a jobb átláthatóságért

## Slide 55: Automatikus telepítés Csoportházirend
2025-2026
Notes: Új felhasználó bejelentkezésekor a csoportházirend automatikusan telepíti a PuTTY alkalmazást

## Slide 56: Fájl és nyomtató megosztás
2025-2026
Notes: Az Active Directoryban szereplő felhasználóknak meghajtót csatolunk fel a felhasználónévvel megegyező néven, valamint a központi nyomtató is megosztásra kerül

## Slide 57: DHCP
2025-2026
Notes: A windows szerver a szerverpark, azaz saját területére oszt címet felhasználóknak

## Slide 58: Az ASA
2025-2026

## Slide 59: Alapbeállítások
hostname ASA domain-name projekt.info enable password Start123
username admin password Start123
interface Ethernet1/1 nameif outside security-level 0 ip address 200.100.50.252 255.255.255.0
interface Ethernet1/2 nameif INSIDE security-level 100 ip address 192.168.6.1 255.255.255.0

## Slide 60: SSH, DHCP
username admin password Start123
aaa authentication ssh console LOCAL
ssh version 2 ssh 192.168.6.0 255.255.255.0 INSIDE
dhcpd address 192.168.6.5-192.168.6.100 INSIDE
dhcpd dns 200.100.50.1
dhcpd option 3 ip 192.168.6.1
dhcpd enable INSIDE

## Slide 61: NAT, ICMP
object network INSIDE-NET subnet 192.168.6.0 255.255.255.0
nat (INSIDE,outside) dynamic interface
policy-map global_policy
class inspection_default
inspect icmp
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 200.100.50.254

## Slide 62: Hálózatprogramozás

## Slide 63: Konfiguráció mentés
def eszkozfelvetel():
ip = input('Adja meg az eszköz IP címét: ')
device = {
'device_type': 'cisco_ios',
'host': ip,
'username': 'user',
'password': 'Start123',
'secret': 'Start123',
}
return device
from netmiko import ConnectHandler
def futtatas(device):
try:
conn = ConnectHandler(**device)
ipconf = conn.send_command('show ip int brief')
print(ipconf)
conn.enable()
shrun = conn.send_command('show running-config')
device_name = conn.send_command('show running-config | include hostname').split()[1]
file_name = device_name + '_backup.txt'
conn.disconnect()
try:
with open(file_name, 'w') as f:
f.write(shrun)
print('Sikeres mentés')
except:
print('A mentés sikertelen')
except:
print('Nem sikerült kapcsolódni')
device = eszkozfelvetel()
futtatas(device)
Notes: A program futását követően kér egy IP címet, csatlakozás után kiírja az eszköz felírt IP címeit, valamint a hostname-el megegyező néven szöveges állományba menti az eszköz futó konfigurációját. Ha ez a fájl már létezik, azt felülírja.
Egy függvény felveszi az eszközt IP címmel, a másik lekéri az adatokat és elmenti.

## Slide 64: Munkamegosztás
Dominik villámgyorsan kiszúrta a hibákat, Máté kreatívan hozta a megoldásokat, Milán pedig gondoskodott róla, hogy minden tökéletesen működjön. Így hárman együtt igazi nyerő csapatot alkottunk jókedvvel, lendülettel és sok nevetéssel! A legfontosabb dolgok azok a kommunikáció, bizalom, illetve a szenvedély.
Munkamegosztás eszközei:
Teams
Trello
Git, GitHub
Notes: Dominik villámgyorsan kiszúrta a hibákat, Máté kreatívan hozta a megoldásokat, Milán pedig gondoskodott róla, hogy minden tökéletesen működjön. Így hárman együtt igazi nyerő csapatot alkottunk jókedvvel, lendülettel és sok nevetéssel! A legfontosabb dolgok azok a kommunikáció, bizalom, illetve a szenvedély.

## Slide 65: English Presentation
Notes: And now unto our English Presentation

## Slide 66: Comprehensive Presentation
LANs
Office
  VLANs
  EtherChannel
  Spanning Tree Protocol
Warehouse
  HSRPv2, HSRPv3
  Tunnel connection with Office
Server farm
  Servers
  ASA firewall
Remote worker
  Wireless connection
WAN
Service Provider
  OSPF
  PPP
Notes: Our network consists of 4 Local Area Networks which are: Office, Warehouse, Server farm and a Remote worker. The fifth network simulates a Wide Area Network, which is named Service Provider. We use a total of 12 modern cisco devices, meaning all sites are up to date. For our Office network we have multiple VLANs (or Virtual Local Area Network) with a router-on-a-stick solution, the switches are connected with 2 ethernet cables to each other, with the help of EtherChannel, we can combine the bandwidth and ensure high speed communication all year round. To prevent Layer 2 loops from forming we configured a Spanning Tree Protocol with Rapid-PVST. Moving on to our Warehouse, 2 routers are connecting it to the Provider, configured with HSRP version 2 and version 3, these devices secure a reliable connection with little down-time. The Office and Warehouse networks have an unsecured VPN connection using a GRE Tunnel. The Server park houses 2 servers running various services, such as Active Directory, DNS, HTTP and file sharing.
The cisco ASA device separates a secure subnet, which allows no traffic towards the inside but has NAT configured, which allows traffic to go outside. Onto our Remote worker, this subnet has a wireless connection provided by the WRT300N SOHO router with the SSID HomeWifi, so all websites and services are available, even from home! The Service Provider’s network connects all the other sites together and routes traffic between them with a single-area OSPF. While some routers have Serial connections with PPP and ospf message-digest security options enabled, some are connected with a switch in a multi-access network. With all that said, this concludes our english presentation of the network of Intercoolest.bt.

## Slide 67: Köszönjük a figyelmet!
2025-2026